## Slide 1: MODELOS DE e GE
Foco: Apresentação de modelos para o cálculo de e Energia de Gibbs em excesso, GE.
Apresentação do conceito de contribuição de grupos.
Esses modelos permitem o cálculo de coeficientes de atividade, g, utilizados no cálculo de equilíbrio de fases.

## Slide 2
Para a compressão desse material, vamos continuar utilizando a lógica de apresentação de conceitos da disciplina e vamos introduzir propriedades que estão interligadas ao coeficiente de atividade , que são a energia de Gibbs em excesso , o potencial químico em excesso e a entalpia em excesso :

## Slide 3: Modelos de GE Semi-Empíricos

## Slide 4
Expansão de Redlich-Kister:
Assim, como na expansão do virial, os coeficientes são função da temperatura. Como em qualquer expansão infinita, sua utilidade prática reside na obtenção de expressões após truncamento da série. Os dois principais modelos que advém dessa prática são apresentados a seguir.
Modelos de energia de Gibbs em excesso foram gerados a partir de expansões empíricas em função da composição da mistura, que deve respeitar o limite de GE = 0 quando a “mistura” é composta por uma única substância, pura. A discussão inicial será realizada para misturas binárias.

## Slide 5
Equação de Margules de 2 sufixos:
Mas
Assim,
Analogamente,

## Slide 6
Equação de Margules de 3 sufixos:
Derivação similar à anterior leva às expressões
onde

## Slide 7
Truncando no segundo termo e rearranjando,
Outro exemplo de expansão semi-empírica para misturas binárias é apresentado a seguir.

## Slide 8
O modelo apresentado anteriormente é o modelo de van Laar para misturas binárias.
As expressões obtidas para as formulações apresentadas, semi-empíricas, não são facilmente extrapoladas para misturas multicomponentes. Quando o problema envolve mais do que duas espécies, são requeridas formulações com um melhor embasamento físico-químico.
A seguir são apresentados modelos para sistemas multicomponentes.

## Slide 9
Modelo de van Laar para multimisturas (1910):
O modelo de van Laar foi derivado a partir da equação de estado de van der Waals, utilizando-se a regra de mistura clássica e desprezando-se o volume e a entropia em excesso. Assim,

## Slide 10
Quando as constantes A e B são obtidas a partir da correlação de dados experimentais, o ajuste do modelo de van Laar fica, em geral, muito melhor do que a utilização desses termos com os parâmetros obtidos a partir das constantes do modelo de van der Waals, usualmente relacionadas com as propriedades críticas dos compostos puros.
As constantes do modelo podem ser relacionadas com as constantes do modelo de van der Waals, como apresentado a seguir.

## Slide 11
Teoria de Solução Regular de Scatchard-Hidelbrand (1929):
Após o sucesso alcançado, na época de sua criação, pelo modelo de van Laar, Scatchard e Hidelbrand desenvolveram um modelo de solução regular onde a entropia e o volume em excesso eram definidos como nulos. Eles definiram um parâmetro de solubilidade para substâncias puras:
Esse parâmetro aparece a seguir na expressão para o coeficiente de atividade do modelo. Antecipando, pode-se perceber que substâncias com parâmetros de solubilidade próximos apresentam características químicas semelhantes e tendem a se solubilizar.
onde V é o volume molar do líquido na temperatura do sistema

## Slide 12
Binário:
lij é um parâmetro binário ajustável, muitas vezes escolhido como igual a zero para que o modelo seja preditivo. Interessante alterações foram propostas nesse modelo, de forma a incluir informação sobre interações específicas como ponte de hidrogênio e dipolo-dipolo, buscando tornar mais útil a informação associada ao parâmetro de solubilidade.
onde

## Slide 13: Modelos de GE com Composição Local

## Slide 14
Modelo de Wilson (1964):
O modelo de Wilson foi derivado utilizando-se o conceito de composição local, que prevê um rearranjo preferencial das moléculas do sistema de acordo com suas energias de interação.

## Slide 15
É realizada uma correção para a composição com a qual a molécula central realmente interagirá:
Ainda, a não-idealidade do sistema também é relacionada com a diferença de tamanho entre as moléculas. Dessa forma, são definidos os parâmetros:
Logo, para cada par de substâncias são definidos dois parâmetros de interação:

## Slide 16
As expressões finais do modelo são:
É interessante perceber que esse modelo apresenta uma expressão próxima à expressão para a variação da energia de Gibbs na mistura de uma solução ideal.
Ainda, esse modelo apresenta uma dependência explícita para a temperatura na sua formulação.
O modelo não é capaz de prever a ocorrência de equilíbrio líquido-líquido.

## Slide 17
Para mistura binária, o modelo fica:

## Slide 18
Modelo NRTL (1968):
O modelo Non-Randon Two Liquid, de Renon e Prausnitz, também utiliza o conceito de composição local tão bem aproveitado por Wilson, para desenvolver uma correção de não-idealidade:

## Slide 19
onde
Esse modelo permite a previsão de ocorrência de equilíbrio líquido-líquido, sendo uma vantagem em relação ao de Wilson.
O modelo apresenta três parâmetros para uma mistura binária, os dois parâmetros associados a energias de interação e o fator de não-randomicidade, o parâmetro a.
É comum fixar este último parâmetro igual a 0,3 para que não haja um excesso de parâmetros a serem determinados a partir dos dados experimentais.

## Slide 20
Para mistura binária, o modelo fica:

## Slide 21: Modelos de GE UNIQUAC e UNIFAC

## Slide 22
Modelo UNIQUAC (1969):
O modelo Universal Quasi-Chemical, de Abrams e Prausnitz, também utiliza o conceito de composição local, e ainda acrescenta uma importante informação: o tamanho das moléculas. O modelo é dividido em um termo combinatorial (o foco é o número de configurações possíveis no arranjo entre as moléculas, desconsiderando-se interação entre elas) e um residual (o foco é a não-idealidade causada pelas interações entre moléculas).

## Slide 23
sendo

## Slide 24
Grupo | Nº Grupo | Subgrupo | Nº Subgrupo | R | Q
CH3 | 1 | CH2 | 1 | 0,9011 | 0,848
CH2 | 2 | CH2 | 1 | 0,6744 | 0,54
CH | 3 | CH2 | 1 | 0,4469 | 0,228
C | 4 | CH2 | 1 | 0,2195 | 0
CH2=CH | 5 | C=C | 2 | 1,3454 | 1,176
CH=CH | 6 | C=C | 2 | 1,1167 | 0,867
CH2=C | 7 | C=C | 2 | 1,1173 | 0,988
CH=C | 8 | C=C | 2 | 0,8886 | 0,676
C=C | 9 | C=C | 2 | 0,6605 | 0,485
ACH | 10 | ACH | 3 | 0,5313 | 0,4
AC | 11 | ACH | 3 | 0,3652 | 0,12
ACCH3 | 12 | ACCH2 | 4 | 1,2663 | 0,968
ACCH2 | 13 | ACCH2 | 4 | 1,0396 | 0,66
ACCH | 14 | ACCH2 | 4 | 0,8121 | 0,348
OH | 15 | OH | 5 | 1 | 1,2
CH3OH | 16 | CH3OH | 6 | 1,4311 | 1,432
H2O | 17 | H2O | 7 | 0,92 | 1,4

## Slide 25
Para mistura binária, o modelo fica:

## Slide 26
Modelo UNIFAC (1975):
O modelo UNIQUAC Functional-group Activity Coefficient, de Fredenslund, Jones e Prausnitz, é baseado no modelo UNIQUAC, porém introduz um importante conceito: modelagem da não-idealidade do sistema totalmente por contribuição de grupos. O termo combinatorial é idêntico ao do UNIQUAC, e o termo residual é também obtido por contribuição de grupos.

## Slide 27
O termo “residual” é dividido em duas parcelas: uma relativa à contribuição para o desvio da “idealidade”, de cada grupo, em uma solução contendo substâncias puras (logo as propriedades em excesso devem ser nulas); e outra parcela relativa à contribuição de cada grupo para o desvio da “idealidade” na mistura. Seja o número de grupos m em cada molécula da espécie i. Assim,

## Slide 28
As expressões para o modelo são:

## Slide 29
 |  |  |  | amn (K) |  |  |  | 
m n | CH2 | C=C | ACH | ACCH2 | OH | CH3OH | H2O | ACOH
CH2 | 0 | 86,02 | 61,13 | 76,5 | 986,5 | 697,2 | 1318 | 1333
C=C | -35,36 | 0 | 38,81 | 74,15 | 524,1 | 787,6 | 270,6 | 526,1
ACH | -11,12 | 3,446 | 0 | 167 | 636,1 | 637,3 | 903,8 | 1329
ACCH2 | -69,7 | -113,6 | -146,8 | 0 | 803,2 | 603,2 | 5695 | 884,9
OH | 156,4 | 457 | 89,6 | 25,82 | 0 | -137,1 | 353,5 | -259,7
CH3OH | 16,51 | -12,52 | -50 | -44,5 | 249,1 | 0 | -181 | -101,7
H2O | 300 | 496,1 | 362,3 | 377,6 | -229,1 | 289,6 | 0 | 324,5
ACOH | 275,8 | 217,5 | 25,34 | 244,2 | -451,6 | -265,2 | -601,8 | 0
CH2CO | 26,76 | 42,92 | 140,1 | 365,8 | 164,5 | 108,7 | 472,5 | -133,1
CHO | 505,7 | 56,3 | 23,39 | 106 | -404,8 | -340,2 | 232,7 | 0
CCOO | 114,8 | 132,1 | 85,84 | -170 | 245,4 | 249,6 | 200,8 | -36,72
HCOO | 90,49 | -62,55 | 1967 | 2347 | 191,2 | 155,7 | 0 | 0
CH2O | 83,36 | 26,51 | 52,13 | 65,69 | 237,7 | 238,4 | -314,7 | 0
CNH2 | -30,48 | 1,163 | -44,85 | 0 | -164 | -481,7 | -330,4 | 0
CNH | 65,33 | -28,7 | -22,31 | 223 | -150 | -500,4 | -448,2 | 0
(C)3N | -83,98 | -25,38 | -223,9 | 109,9 | 28,6 | -406,8 | -598,8 | 0
ACNH2 | 1139 | 2000 | 247,5 | 762,8 | -17,4 | -118,1 | -367,8 | -253,1