## Slide 1: EQUILÍBRIO DE FASES - MELHORAMENTOS
Foco: Melhoramento na modelagem do equilíbrio de fases, pela correção da não-idealidade do vapor e modelando propriedades de líquidos com equações de estado Utilizando como material de apoio os capítulos 11 e 14 do livro Introdução à Termodinâmica da Engenharia Química, Smith, van Ness e Abbott, LTC, 7ª edição.
Resultado esperado: descrever melhor o equilíbrio líquido-vapor em pressões moderadas a altas, assim como calcular propriedades de líquidos expandidos.

## Slide 2: ELV – Utilizando a fugacidade como função auxiliar
No ELV com Raoult modificado, . Assim como fizemos no estudo de Equilíbrio Químico, vamos usar a fugacidade como função auxiliar e escrever
no equilíbrio
Dessa forma, a fugacidade de um componente na fase vapor é dada pela pressão parcial dele na mistura, o que é válido somente para gases ideais. Analogamente ao que foi realizado na Lei de Raoult modificada, vamos introduzir uma correção para a fugacidade na fase vapor: , sendo o coeficiente de fugacidade de i no vapor, e que é igual a 1 para fase vapor ideal.

## Slide 3: ELV – continuação das modificações
No ELV com Raoult modificado, . Assim como fizemos no estudo de Equilíbrio Químico, vamos usar a fugacidade como função auxiliar e escrever
no equilíbrio
Dessa forma, a fugacidade de um componente na fase vapor é dada pela pressão parcial dele na mistura, o que é exato somente para gases ideais. Analogamente ao que foi realizado na Lei de Raoult modificada, vamos introduzir uma correção para a fugacidade na fase vapor: , sendo o coeficiente de fugacidade de i no vapor, e que é igual a 1 para fase vapor ideal. Para substância pura, .

## Slide 4: ELV – continuação das modificações
Introduzindo as variáveis das quais as funções são dependentes, tem-se:
e
Vamos analisar o impacto dessa correção no ELV de substâncias puras. Nesse caso, a pressão de equilíbrio é a própria pressão de saturação, assim:
É possível ainda generalizar o resultado anterior para qualquer pressão com a correção de Poyinting:

## Slide 5: ELV – continuação das modificações
sendo
Se o líquido for considerado incompressível, tem-se:
Para pressões próximas à pressão de saturação da substância, essa correção é muito próxima a 1, mas pode ser bem diferente de 1 em alta pressão. Por exemplo, para água a 25°C e 1 atm, , mas para o trietilenoglicol a 25°C e 200 atm, , e neste caso não pode ser aproximado a 1.

## Slide 6: ELV – continuação das modificações
Escrevendo o critério completo para ELV, tem-se:
Essa expressão pode ser simplificada:
Sendo
Se a fase vapor não é muito não-ideal, , e assim quando , (recai em Raoult modificado) mesmo para . Quando é bem diferente entre as espécies, não usar .

## Slide 7: Cálculo de e
Como calcular as correções para a fugacidade do vapor, tanto puro na saturação quanto na mistura? Sem provar, essas propriedades estão relacionadas à energia de Gibbs residual. Para substância pura, vale:
Aplicado à expansão do virial em pressão truncado no segundo, com calculado por Pitzer, tem-se:

## Slide 8: Cálculo de e
Para misturas é possível provar que:
Para utilização dessa expressão, é preciso conhecer da mistura. A expansão do virial pode ser formalmente aplicada a misturas usando
Aplicando à expansão do virial truncada no 2º termo:

## Slide 9: Cálculo de e
Também é possível escrever, como no livro texto:
Para uma mistura binária essas expressões ficam:
Para substância pura é possível usar as tabelas de estados correspondentes e fazer

## Slide 10: Cálculo de e
Como obter os coeficientes cruzados, e.g. ? Pitzer:

## Slide 11: Cálculo de e
No problema anterior, é um parâmetro binário ajustável a partir de dados experimentais (há métodos para prever esse valor, mas não vamos investir nisso agora), mas que podem ser considerados nulos na falta de informação mais adequada.
E ? É na pressão :
Dessa forma, podemos calcular todos os termos do ELV completo . Os modelos de que vimos são para líquidos incompressíveis, e logo “combinam” bem com o a expansão de virial truncada no 2º termo para pressões baixas a moderadas (depende do sistema, mas tipicamente até 50 bar).

## Slide 12: O que muda nos cálculos de Bolha e Orvalho?
Bolha P
Bolha T
Orvalho P
Orvalho T

## Slide 13: Generalizando o problema e usando o fator
Bolha P
Bolha T
Orvalho P
Orvalho T

## Slide 14
Algoritmo do Bolha P (análogo ao Bolha T):
1) Armazeno os parâmetros dos modelos, e
2) Obtenho uma estimativa inicial para e para , e.g., escolhendo vapor ideal, resolvendo fobj para e obtendo em ( com vapor ideal).
3) Calculo , normalizo
4) Se |fobj| ≈ 0, terminou. Caso contrário, obtenho novo P (e.g., por Newton-Raphson, ou ) e volto em 3).

## Slide 15
Algoritmo do Orvalho P (análogo ao Orvalho T):
1) Armazeno os parâmetros dos modelos, e
2) Obtenho uma estimativa inicial para e , e.g., escolhendo lei de Raoult, resolvendo fobj para e obtendo em ( da lei de Raoult).
3) Calculo fobjvelho com atual, calculo , calculo fobjnovo e normalizo
5) Se |fobj| ≈ 0, terminou. Caso contrário, obtenho novo (em geral, por Newton-Raphson ou )) e volto em 3).
4) Volto em 3) até que |fobjvelho - fobjnovo| ≈ 0.

## Slide 16
2) Calculo
3) Mantendo constante, encontro que zera a fobj de Rachford e Rice
4) Com o novo valor de recalculo e e comparo com os valores antigos de, e
5) Se velho ≈ novo , ≈ e/ou ≈ , terminou. Caso contrário, volto em 2).
Flash para ELV completo
1) Obtenho estimativa inicial para e (via Raoult)

## Slide 17: ELV – Utilizando equações de estado
Até aqui descrevemos a fugacidade na fase vapor pela pressão parcial (gás ideal, , ) ou corrigimos com o coeficiente de fugacidade usando a expansão do virial em pressão (truncada no 2º termo). Vimos também que e estão relacionados com . Assim, vamos começar a calcular com equação de estado:
. Vale para L e V!!!
, e são os mesmos usados em Termodinâmica I.

## Slide 18: ELV – Utilizando equações de estado
Até aqui descrevemos a fugacidade na fase vapor pela pressão parcial (gás ideal, , ) ou a corrigimos com o uso do coeficiente de fugacidade usando a expansão do virial em pressão. Vimos que e estão relacionados com . Assim, vamos começar a calcular com equação de estado cúbica genérica (EDE):
, e são os mesmos usados em Termodinâmica I.

## Slide 19: Podemos calcular de ELV de substâncias puras com equações de estado, sendo especificada a temperatura, sendo: Assim, podemos definir
Obter Tc, Pc e w para o cálculo dos parâmetros da equação de estado, além de um chute inicial para P;
2) Calcular e (como em Termodinâmica I);
3) Calcular e obter a nova pressão; por Newton-Raphson e derivada usando relações termodinâmicas:
4) Voltar a 2) até que e/ou seja suficientemente próximo de zero

## Slide 20: ELV – Utilizando equações de estado: misturas
Como vimos, podemos calcular a fugacidade de gases e líquidos puros com EDE. A mesma lógica será aplicada para misturas, sendo e , desde que a EDE seja função da composição. Isso é alcançado fazendo os parâmetros e da EDE funções de composição:
O termo cruzado requer uma regra de combinação (o livro texto faz mesmo para , mas isso leva a previsões muito ruins para misturas muito não-ideais):

## Slide 21: ELV – Utilizando equações de estado: misturas
Quando . Usando essas regras de mistura e combinação, tem-se:
O procedimento de cálculo é análogo para substâncias puras, sendo que:
Dados e , calculam-se e
Dados e , calculam-se e
Com , , , e , calculam-se e assim
Com , , , e , calculam-se e assim

## Slide 22: ELV – Utilizando equações de estado: misturas
Após terem sido calculados e , podemos calcular
Os algoritmos apresentados para o ELV completo podem ser usado para o ELV desde que seja calculado como apresentado aqui.
A curva cheia é obtida com os parâmetros e , e só a raiz de líquido importa. A curva pontilhada é obtida com e , e só a raiz de vapor importa.