## Slide 1: FORMALISMOS TERMODINÂMICOS
Foco: Apresentação da base conceitual para muitas informações apresentadas durante o curso, tendo como material de apoio principal os capítulos 11 e 13 do livro Introdução à Termodinâmica da Engenharia Química, Smith, van Ness e Abbott, LTC, 7ª edição.
É fundamental saber diferenciar o que é derivado apenas das Leis Termodinâmicas e da matemática daquilo que é obtido com modelos. Os primeiros têm status de lei, e dados experimentais devem obedecer a essas leis. Já modelos são tentativas de representar a natureza, e esses devem então buscar reproduzir dados experimentais.

## Slide 2: Energia de Gibbs como Função de Quantidades de Matéria Foco: estender a equação fundamental em Gibbs para sistemas de composição variada

## Slide 3: Equação Fundamental de Gibbs
Em Termodinâmica I estávamos interessados em sistemas de composição constante. Com as restrições usuais (sem reação nuclear, desprezando variações de energias cinética e potencial macroscópicas, apenas de trabalho de expansão volumétrica), chegamos ao critério de espontaneidade e equilíbrio para transformações em pressão e temperatura especificadas: , sendo a igualdade para o processo reversível (e o equilíbrio é um caso particular do reversível), e a desigualdade para o irreversível. A energia de Gibbs tem como variáveis canônicas a temperatura e pressão, e . Mas e para sistema aberto, com composição variável? Como fica ?

## Slide 4: Equação Fundamental de Gibbs
Agora, temos interesse em extensivo, ou seja, que é função também das quantidades de matéria de todos os compostos, , e assim:
Para constante, e também são constantes. Definindo o potencial químico e relembrando outras relações termodinâmicas, tem-se:
Pode-se estudar agora em T e P constantes.

## Slide 5: Equação Fundamental de Gibbs
Essa expressão é a base conceitual tanto para o equilíbrio químico quanto para o equilíbrio de fases. O que muda são as restrições aplicáveis.
Equilíbrio de Fases
Seja um sistema fechado subdividido em dois subsistemas a e b todas em T e P especificadas com transferência de massa da fase a para a b. Tem-se: | 
a
b

## Slide 6: Equação Fundamental de Gibbs
Como o sistema é fechado, é constante, e assim e com
Logo, a transferência de massa ocorre do maior para o menor potencial químico, e no equilíbrio, que é um caso particular do processo reversível, .
Equilíbrio Químico
No equilíbrio químico a restrição associada às variações de quantidade de matéria pode ser descritas pela estequiometria da reação, como a seguir.

## Slide 7: Equação Fundamental de Gibbs
Assim, para cada o avanço de cada reação,
No equilíbrio

## Slide 8
Fugacidade
Fugacidade: uma função auxiliar útil para transformar a escala em m em escala mais conveniente.
Para substâncias puras, , e a T constante,
Generalizando através da função f (fugacidade):
f tem dimensão de pressão, e com valores absolutos para gás ideal, e assim mais conveniente que ou

## Slide 9
Fugacidade
Analogamente ao realizado para puros,
é uma propriedade da substância em uma dada temperatura, independente de composição ou pressão. Assim, = .
Uma vez que independe da pressão, podemos usar o limite de pressão tendendo a zero para entender melhor essa função de temperatura. Ela pode ser entendida como uma informação termodinâmica relativa à substância no vácuo naquela temperatura , e assim está relacionada com informações termodinâmicas intramoleculares, como energia de ligação, de ângulos de torção e ligação, etc.

## Slide 10
Potencial Químico nos Equilíbrios Químico e de Fases
Equilíbrio de Fases
No equilíbrio de fases, tem-se:
Uma vez que é o mesmo dos dois lado da equação, tem-se que , que foi usado ao longo do curso.
Equilíbrio Químico
No equilíbrio químico, os não se cancelam:
Para cancelar , pode-se usar qualquer outro estado de referência da substância, na mesma temperatura.

## Slide 11
Estado de Referência para o Equilíbrio Químico
Escolhendo a substância pura em pressão padrão , no estado físico adequado, como estado de referência:
Vamos definir a variação de energia de Gibbs padrão de reação nos estados de referência escolhidos como:
é a variação de energia de Gibbs de formação de na pressão e na temperatura do problema.

## Slide 12
Equações para o Equilíbrio Químico
Aplicando propriedades de logaritmos:
Assim podemos escrever que:
Valendo a igualdade no equilíbrio, e o valor do produtório aumentando até se igualar a .

## Slide 13: Regra das Fases e Teorema de Duhem

## Slide 14
Regra das Fases
A Regra das Fases contabiliza o número de variáveis intensivas que devem ser especificadas no equilíbrio de fases para que o número de incógnitas se iguale ao número de equações no problema.
Se não existirem restrições físicas, o sistema em equilíbrio evolui para a igualdade de temperatura, pressão e potencial químico de cada uma das N espécies, em cada uma das p fases:

## Slide 15
As incógnitas nesse problema são: a temperatura, a pressão e as composições de todas as fases. Uma vez que a soma das frações molares em cada fase é igual a 1, são incógnitas composicionais além da temperatura e da pressão. Assim, o número de incógnitas é:
Para cada espécie há p – 1 equações de igualdade de potencial químico independentes. Assim, o total de equações é:
E o número de graus de liberdade é:

## Slide 16
Na formulação anterior apenas foi considerado o equilíbrio de fases. Estendendo o problema para o equilíbrio químico (com reação química) e de fases, tem-se que para cada reação independente é adicionada uma equação de equilíbrio ao problema. Assim, para r reações independentes,
Métodos para o cálculo do número de reações independentes serão discutidos oportunamente. Generalizando o resultado, pode-se acrescentar s restrições especiais, equações adicionais à formulação anterior. Logo,

## Slide 17
Sistema sem reação química, 1 fase:
Número máximo de fases para uma mistura:
Algumas aplicações...
Logo, para substância pura, 2 graus de liberdade, usualmente P e V ou P e T.
Logo, para substância pura, o número máximo de fases em equilíbrio ocorre em um sistema trifásico, podendo ser no ponto triplo (sólido, líquido e vapor em equilíbrio), ou um equilíbrio entre duas fases sólidas e uma líquida, ou ainda entre três fases sólidas.

## Slide 18
Teorema de Duhem
“O estado de equilíbrio de qualquer sistema fechado, formado a partir de massas conhecidas de todas as espécies do problema, é completamente determinado (propriedades intensivas e extensivas) pela especificação de quaisquer duas variáveis independentes”.
Para chegar a esse resultado, parte-se da regra das fases sem reação química, sendo que agora temos como incógnitas as massas de todas as espécies em todas as fases, sabendo as massas totais das mesmas. Logo, são p incógnitas adicionais (as massas de cada uma das fases) e N equações adicionais (a soma das massas de cada espécie em cada fase é a massa total da espécie).

## Slide 19
Dessa forma, Esse resultado confirma o Teorema de Duhem.
Estendendo o resultado para sistemas reacionais, tem-se agora mais r relações de equilíbrio (r equações adicionais). Entretanto, para que se possa conhecer a massa de cada espécie no equilíbrio, é necessário conhecer o grau de avanço de cada reação independente. Assim, são acrescentadas r incógnitas adicionais. Logo,
Portanto, bastam duas variáveis para especificar o estado do sistema, conhecendo-se as massas iniciais de todas as espécies presentes no sistema.
É usual especificar temperatura e pressão.

## Slide 20: Propriedades Parciais Molares Foco: relação entre a variação de uma propriedades extensiva e variação da quantidade de matéria de uma dada espécie na mistura

## Slide 21: Propriedades Parciais Molares
Seja M uma propriedade termodinâmica intensiva derivada de uma extensiva qualquer nM(T, P, x). Definimos a propriedade parcial molar por:
Logo,

## Slide 22
Relação de Gibbs-Duhem
Para quaisquer n e dn,

## Slide 23: Aplicação: representação gráfica
A inclinação da reta tangente é dada por
E a equação da reta leva a
Mas
M
0
1
mistura binária
T e P especificados
Assim

## Slide 24: Propriedades Parciais Molares a Diluição Infinita
Mas
Assim
M
0
1
M
0
1
“Mistura Ideal”

## Slide 25: Propriedades de Mistura Referência: Puros

## Slide 26: Propriedades de Mistura
Define-se uma propriedade de mistura como a variação da propriedade no processo de mistura, partindo dos puros, em T e P especificadas:
M
0
1

## Slide 27: Aplicação: etanol e água, 20 ºC, 1 atm

## Slide 28: Aplicação: etanol e água, 20 ºC, 1 atm
DV (cm3/mol)
DV (%)

## Slide 29: Mistura de Gases Ideais
Teorema de Gibbs:
Uma propriedade termodinâmica total (exceto volume) de uma mistura de gases ideais é a soma das propriedades totais das espécies individuais, cada uma calculada na temperatura do sistema, mas com sua própria pressão parcial
Assim,
Mas, para gases ideais,
Logo,

## Slide 30
Sendo assim,
Entretanto,
Precisamos da relação entre
T e P: Maxwell de Gibbs. Assim,
T constante:

## Slide 31
Logo,
Sendo

## Slide 32: Aplicando os conceitos
11.1 (adaptado). Qual é a variação na entropia quando 0,7 m3 de CO2 e 0,3 m3 de N2, ambos a 1 bar e 25°C, misturam-se nas mesmas condições? R: 205 J/K
11.8. Se a densidade molar de uma mistura binária é dada pela expressão empírica , encontre as expressões para e . R: e .